## Slide 1
101 Jahre Elektronische Musik
Computer:
1. LA-Synthese
2. MIDI und Workstations
3. Controller
4. Groovebox

## Slide 2
Überblick über alle „Synthese-Arten“
Rein synthetisch Klangerzeugung, z.B. analoge und rein-digitale Synthesizer,
ausschließlich „samplebasiert“: es werden nur (digitale) Aufnahmen akustischer Klänge gespielt, z.B. Digitalpianos oder Sounddatei von „Sibelius“,
LA-Synthese: Einschwingvorgang als Sample, restlicher Klang synthetisch, z.B. PC-Soundcard.
Aufnahme, Manipulation und Wiedergabe von Samples erfordert ein Computerprogramm und entsprechend große Speicher.

## Slide 3
1988: „Workstation“
LA-Synthese
Integrierter MIDI-Sequenzer
Demo zur LA-Synthese: ein Klavier ist am Einschwingvorgang zu erkennen, der stationäre Klang und Ausschwingvorgang sind relativ irrelevant.
Ein Klavier mit und ohne Einschwingvorgang: https://www.musik-for.uni-oldenburg.de/EM2022/einschwingvorgang-klavier.mp3

## Slide 4
1983: MIDI
Musical Instrument Digital Interface
Keyboards und Synthesizer miteinander verbinden,
Spielaktionen auf einen Keyboard digital ohne Audiodatei aufzeichnen,
größere Musikstücke mit geringen Datenmengen aufzeichnen,
Klangprogramme universell aufzeichnen und gegenseitig austauschen,
Trennung von Tastatur und „Soundmodul“: viele Sounds von einer Tastatur aus spielen.
Später:
Midirecording – „Sequenzer-Software“
Standard Midifiles
GM-Soundbibliothek („Soundcard)
Algorithmisches Komponieren (z.B. MAX)
Notenprogramme

## Slide 5
Grundidee 1 von MIDI:
Synthis miteinander koppeln

## Slide 6
Grundidee 2 von MIDI:
Alle musikalisch relevanten Aktionen werden digitalisiert (von 0 bis 127 durchnumeriert).
MIDI-Nr. 36 48 60 72 84
trad. CC C c‘ c“ c³
modern C1 C2 C3 C4 C5

## Slide 7
Grundidee 3 von MIDI:
Statt Audiodateien nur „Synthi-Aktionen“ speichern
Beispiel „Oxygene“:
30 MB wav
3 MB mp3
30 KB
Faktor 1000
Notenschrift
Instrumentieren
Tempoänderung
usw.
MIDI digitalisiert genauso wie die traditionelle Notenschrift!

## Slide 8
Anwendung von MIDI 1:
Algorithmisches Komponieren durch mathematisches Manipulieren von MIDI-Zahlen:
https://youtu.be/z1GuA6kAn38

## Slide 9
Anwendung von MIDI 2:
Midifiles (= eine Datei, die ausschließlich MIDI-Daten und keine Sounds enthält) werden
mit Notenprogrammen hergestellt,
oder in sog. Sequenzerprogrammen explizit zusammen gestellt,
oder direkt auf einem MIDI-Recorder aufgenommen.
auf einer PC-Soundcard abgespielt,
verwendet, um Samples zu triggern,
dienen Notenprogammen als Grundlage für Notendruck.
Datei-Endungen:
mid = Midifile
mp3 = komprimierte Audiodatei
wav oder acc = nicht komprimierte Audiodatei

## Slide 10
Anwendung von MIDI 3:
Controller (= eine Gerät, mit dem MIDI-Programme abspielbar und manipulierbar sind, z.B. ein Keyboard oder ein DJ-Controller)
Beispiel eines modernen DJ-Controllers:
Controller
PC mit Programm
Sounds
DJ spielt live,
reagiert auf
Publikum
vorab
programmiert
Publikum
reagiert

## Slide 11
Anwendung von MIDI 3:
Controller (= eine Gerät, mit dem MIDI-Programme abspielbar und manipulierbar sind, z.B. ein Keyboard oder ein DJ-Controller)
https://www.youtube.com/watch?v=OtcToguhf3s

## Slide 12
Groovebox, Drumpads und verwandte Instrumente
Eingabe -Ebene
Ausgabe-Ebene
Soundprogrammier-Ebene
Berührungsempfinliche Flächen
Regler
Schalter/Knöpfe
Einzelsounds oder ganze Patterns
Direkte oder modifizierbare
Ausgabe
Ziel: manuelle Steuerung elektronischer Klänge für den Live-Act

## Slide 13
Groovebox, Drumpads und verwandte Instrumente
KaosPad – TenoriOn - RaveOlution
https://www.youtube.com/watch?v=DhKOyYwhIrQ

## Slide 14
Beispiel 1 eines „Settings“
Performance am 4.12.2021 im „Tanque“ von Teneriffa https://youtu.be/7cRuVqtEihg

## Slide 15
Beispiel 1 eines „Settings“
Performance am 4.12.2021 im „Tanque“ von Teneriffa https://youtu.be/7cRuVqtEihg

## Slide 16
Beispiel 2 eines „Settings“
„Brain & Body“ verwendet eine midifizierte Stepplatte.
https://www.youtube.com/watch?v=P6adClx9M60&list=PLOrbiNMeluhX7WQvrZMHuye59WhrDnKsp&index=3

## Slide 17
Ende Teil 2 Instrumente